Abkürzungen im SHK- Handwerk

Bosy-online-ABC

Diese DIN wurde ab April 2004 von der DIN EN 12828 – 2003 (Sicherheitstechnische Einrichtungen in Wärmeerzeugungsanlagen)  abgelöst

DIN 4751  Teil 1 – 3     Sicherheitstechnische Ausrüstung von Wasserheizungen bis 110° C

Teil 1: 1962  Die Norm gilt für die sicherheitstechnische Ausrüstung von offenen

Wärmeerzeugungsanlagen ( WW – Heizungsanlagen ) , die nicht

thermostatisch ( DIN 4751 Teil 2 ) abgesichert sind , sondern durch

Sicherheitsvor – und Sicherheitsrücklaufleitungen und hochliegenden

Ausdehnungsgefäße unmittelbar mit der Atmosphäre in Verbindung

stehen.Sie gilt ferner für geschlossene Wärmeerzeugungsanlagen ,

deren Ausdehnungsgefäße durch Sicherheitsvor – und Sicherheits –

rücklaufleitungen mit dem Wärmeerzeuger verbunden und gegen

Überschreiten des zulässigen Betriebsüberdruckes durch ein Standrohr

Nach DIN 4750 oder Sicherheitsventil nach TRD 721 gesichert sind.

Die Anforderungen gelten sowohl für Schwerkrafts – als auch für

Pumpenheizungen , bei denen der statische Druck , an der tiefsten

Stelle des Wasserraumes gemessen , 5 bar nicht übersteigt.Wird der

statische Druck von 5 bar überschritten , so sind die erforderlichen

Sicherheitsmaßnahmen von Fall zu Fall mit der örtlich zuständigen

Überwachungsorganisation zu vereinbaren.

Wenn keine Sicherheitsvor – und Sicherheitsrücklaufleitungen vor –

gesehen werden , ist die Anlage nach DIN 4751 Teil 2 bzw. Teil 3

abzusichern.

Teil 2: 1968  Diese Norm gilt für die Planung , die Errichtung und den Betrieb von

geschlossenen , thermostatisch abgesicherten Wärmeerzeugungsanlagen

für

- Warmwasser mit zulässigen Vorlauftemperaturen bis max. 100 0C

- Heißwasser mit zulässigen Vorlauftemperaturen über 100 0C bis max

120 0C       in Wasserheizungsanlagen.

Die Norm enthält sicherheitstechnische Anforderungen an Wärmeerzeu-

ger und Wärmeerzeugungsanlagen

Teil 3: 1976  Diese Norm gilt für die Planung , die Errichtung und den Betrieb von ge-

schlossenen , thermostatisch abgesicherten Wasserheizungsanlagen bis

50 kW Nennwärmeleistung mit einem Zwangumlauf – Wärmeerzeuger ,

zulässigen Vorlauftemperaturen bis 95 0C , einem zulässigen Druck von

3 bar und einem Wasserinhalt des Wärmeerzeugers bis 10 l.

Die Norm beschränkt sich auf die Festlegung von sicherheitstechnischen

Anforderungen an die Wärmeerzeugungsanlage.Die Norm gilt auch für

die Herstellung von Wärmeerzeugern , die werkseitig sicherheitstechnisc

ausgerüstet werden.

DIN 4751  Teil 4       Sicherheitstechnische Ausrüstung von Wärmeerzeugungsanlagen

mit Vorlauftemperaturen bis 120 °C

Dieser Teil der Norm wird 1980 eingeführt und ist ab dem 1. Januar 1981 gültig.

Hier werden die Vorgaben für geschlossene, thermostatisch abgesicherte

Wasserheizungsanlagen mit statischen Höhen über 15 m oder Nenn-

Wärmeleistungen über 350 kW behandelt.

DIN 4807                Ausdehnungsgefäße

Teil 1:   Diese Norm gilt für Ausdehnungsgefäße in wärmetechnischen Anlagen ,

mit deren Hilfe Volumenänderungen flüssiger Medien ausgeglichen

werden sollen.Unter flüssigen Medien versteht man in diesem Zusammen

hang : Wasser und Gemische  aus Wasser und Frostschutzmitteln ( z.B.

in Kaltwassersätzen , Solaranlagen ).

Sie schafft die begrifflichen Grundlagen für die übrigen Teile dieser

Normenreihe , beschreibt die Zusammenhänge mit den einschlägigen

gesetzlichen Vorschriften und enthält Angaben über Prüfung und Kenn –

zeichnung.

Teil 2:   Diese Norm enthält Anforderungen und gilt für die Größenbestimmung ,

Abmessungen und Ausführung des äußeren Korrosionsschutzes von

Ausdehnungsgefäßen in offener und geschlossener Ausführung in

WW – und Heißwasserheizanlagen mit direkter und indirekter Be –

heizung und in Kühlanlagen.

Teil 3:     Diese Norm gilt für die technischen Anforderungen , die Konstruktion

und die Prüfung von Membranen für offene und geschlossene Aus –

dehnungsgefäße der Normreihe DIN 4807.